# Должностная инструкция монтажника санитарно-технического оборудования (6 разряд)

| наименование учреждения, |
| --- |
| организации |
| ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ | УТВЕРЖДАЮ |
|  | (директор; иное должностное лицо, |
| 00.00.2020г. № 00 | уполномоченное утверждать |
|  | должностную инструкцию) |
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |
|  | 00.00.2020г. |  |  |

I. Общие положения

1. На должность монтажника санитарно-технического оборудования назначается лицо, имеющее среднее профессиональное образование по программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и дополнительное профессиональное образование по программе повышения квалификации.

2. Опыт практической работы не менее пяти лет в области монтажа санитарно-технических систем и оборудования.

3 . Дополнительные требования:

- прохождение инструктажа по охране труда;

- прохождение противопожарного инструктажа и проверка знаний требований пожарной безопасности;

- группа по электробезопасности не ниже II;

- удостоверение о прохождении проверки знаний правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

4. Назначение на должность монтажника санитарно-технического оборудования, а также освобождение от нее производится приказом руководителя организации.

5. Монтажник санитарно-технического оборудования должен знать:

5.1. Инструкции по эксплуатации используемого оборудования в объеме, необходимом для выполнения задания

5.2. Назначение инструментов, необходимых для выполнения монтажа санитарно-технических систем и оборудования

5.3. Правила применения средств индивидуальной защиты

5.4. Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования, при проведении испытаний санитарно-технических систем и оборудования

5.5. Правила рациональной организации труда на рабочем месте

5.6. Санитарные нормы и правила проведения работ

5.7. Требования охраны труда

5.8. Правила проведения испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков

5.9. Правила проведения испытаний оборудования и трубопроводов

5.10. Способы подготовки и испытания котлов, водоподогревателей, воздухонагревателей и насосов

5.11. Назначение, инструкции по эксплуатации диагностических и измерительных инструментов и приборов для проведения испытаний санитарно-технических систем и оборудования

5.12. Правила оформления технической документации

5.13. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок

5.14. Нормативная техническая документация в области монтажа и испытаний санитарно-технических систем

5.15. Методика проведения анализа дефектов смонтированных санитарно-технических систем и способы их устранения

5.16. Виды несоответствий смонтированных санитарно-технических систем и способы их устранения

5.17. ___________________________________________________________________________

6. Монтажник санитарно-технического оборудования подчиняется непосредственно ____________.

7. На время отсутствия монтажника санитарно-технического оборудования (отпуск, болезнь, пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке. Данное лицо приобретает соответствующие права и несет ответственность за надлежащее их исполнение.

8. ________________________________________________________________

II. Должностные обязанности

В обязанности монтажника санитарно-технического оборудования входит:

1. Выполнение особо сложных работ по монтажу и ремонту систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков:

- Производство замеров и разметка мест прокладки трубопроводов по строительным чертежам и с натуры)

- Вычерчивание черновых и замерных эскизов с натуры и по строительным чертежам с деталировкой и составлением спецификации

- Составление комплектовочных ведомостей

- Монтаж и обвязка котлов, сборка их из отдельных секций, отдельными пакетами и укрупненными блоками

- Монтаж индивидуальных и центральных тепловых узлов управления блоками и отдельными деталями

- Монтаж терморегуляторов, биофильтров и автоматических систем пожаротушения

- Монтаж и испытание регуляторных пунктов

- Монтаж групповых установок без сжиженного газа блоками, обвязка их трубными узлами с испытанием

- Проверка и наладка котлов

- Ремонт и ревизия сантехнического оборудования и аппаратуры

2. Проведение испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков:

- Подбор диагностических и измерительных инструментов и приборов для проведения испытаний санитарно-технических систем и оборудования

- Контроль даты поверки и калибровки диагностических и измерительных инструментов и приборов для проведения испытаний санитарно-технических систем и оборудования

- Установка контрольно-измерительных приборов в контрольные точки для проведения испытаний санитарно-технических систем и оборудования

- Визуальный осмотр смонтированного санитарно-технического оборудования

- Проведение испытаний систем отопления, внутреннего холодного и горячего водоснабжения, теплогенераторов гидростатическим и манометрическим методом

- Промывка водой систем отопления, внутреннего холодного и горячего водоснабжения

- Проведение теплового испытания систем отопления на равномерный прогрев отопительных приборов с регулированием

- Проверка соответствия установленного санитарно-технического оборудования и выполненных работ рабочей документации и требованиям нормативных технических документов

- Проведение испытания санитарно-технического оборудования на холостом ходу и под нагрузкой

- Запись результатов показаний измерительных приборов

- Проведение испытания и регулирование трубопроводных систем, оборудования и аппаратуры

- Пуск и наладка санитарно-технических систем

- Испытание регуляторных пунктов

- Сдача санитарно-технических систем

3. Обработка результатов испытаний и устранение неисправностей систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков:

- Сравнение результатов испытаний систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков с установленными в нормативной технической документации параметрами

- Составление акта освидетельствования скрытых работ

- Составление акта гидростатического или манометрического испытания систем отопления на герметичность

- Составление акта теплового испытания системы отопления

- Составление акта испытания систем внутренней канализации и водостоков

- Составление акта осмотра канализации из труб перед закрытием

- Составление акта индивидуального испытания систем отопления

- Устранение обнаруженных дефектов на смонтированном санитарно-техническом оборудовании

III. Права

Монтажник санитарно-технического оборудования имеет право:

1. Запрашивать и получать необходимую информацию, а также материалы и документы, относящиеся к вопросам своей деятельности.

2. Повышать квалификацию, проходить переподготовку (переквалификацию)

3. Принимать участие в обсуждении вопросов, входящих в его функциональные обязанности.

4. Вносить предложения и замечания по вопросам улучшения деятельности на порученном участке работы.

5. Требовать от руководства организации оказания содействия, в том числе обеспечения организационно-технических условий и оформления установленных документов, необходимых для исполнения должностных обязанностей.

6. Принимать самостоятельные решения, руководствуясь квалификационными требованиями и должностными обязанностями

7. ___________________________________________________________

IV. Ответственность

Монтажник санитарно-технического оборудования несет ответственность:

1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

4. ____________________________________________________________________

Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с положениями (требованиями) Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197 ФЗ (ТК РФ) (с изменениями и дополнениями), профессионального стандарта «Монтажник санитарно-технических систем и оборудования» утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 июня 2019г. №412н и иных нормативно–правовых актов, регулирующих трудовые отношения.

| Руководитель структурного подразделения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |
|  |  | 00.00.2020г. |  |  |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |
| Юрисконсульт |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| 00.00.2020г. |  |  |  |  |  |  |
| С инструкцией ознакомлен: |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |
|  |  | 00.00.2020г. |  |  |