# Должностная инструкция машиниста (оператора) котлов

| наименование учреждения, |
| --- |
| организации |
| ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ | УТВЕРЖДАЮ |
|  | (директор; иное должностное лицо, |
| 00.00.2020г. № 00 | уполномоченное утверждать |
|  | должностную инструкцию) |
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |
|  | 00.00.2020г. |  |  |

I. Общие положения

1. На должность машиниста (оператора) котлов назначается лицо, имеющее профессиональное обучение по программе профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программе переподготовки и повышения квалификации по профессиям рабочих.

2. Опыт практической работы не менее одного месяца под руководством аттестованного машиниста (оператора) котла.

3. Дополнительные требования:

- прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- не ниже III группы по электробезопасности при работе на установках напряжением до 1000В;

- допуск к самостоятельной работе осуществляется локальным актом организации при наличии свидетельства о квалификации, подтверждающего компетентность для выполнения соответствующих трудовых функций, после проведения инструктажей, стажировки, проверки знаний и дублирования на рабочем месте.

4. Назначение на должность машиниста (оператора) котлов, а также освобождение от нее производится приказом руководителя организации.

5. Машинист (оператор) котлов должен знать:

5.1. Устройство, конструктивные особенности и назначение обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации

5.2. Требования правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, инструкции по эксплуатации паровых котлов

5.3. Требование правил безопасной эксплуатации газового оборудования

5.4. Действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих во время работы паровых и водогрейных котлов

5.5. Требования производственной санитарии, электробезопасности, пожарной безопасности

5.6. Место расположения средств пожаротушения и свои обязанности в случае возникновения загорания (пожара)

5.7. Назначение и порядок применения средств индивидуальной защиты

5.8. Требования правил технической эксплуатации электрических и тепловых станций и сетей

5.9. Технические характеристики обслуживаемого оборудования котельной

5.10. Технические характеристики обслуживаемого оборудования котельной

5.11. Требования к технологическому процессу выработки теплоэнергии и теплоснабжения потребителей

5.12. Электрические и технологические схемы котельной

5.13. Схемы теплопроводов и водопроводов

5.14. Принципиальные схемы и принципы работы релейных защит, автоматических и регулирующих устройств, контрольно-измерительных приборов, средств сигнализации и связи

5.15. Алгоритм функционирования обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации, предусмотренный технической документацией изготовителя

5.16. Инструкции по техническому обслуживанию котлов и оборудования, средств автоматики и сигнализации

5.17. Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации

5.18. Инструкцию по охране труда

5.19. Производственную инструкцию

5.20. _____________________________________________________________________

6. Машинист (оператор) котлов подчиняется непосредственно ___________________.

7. На время отсутствия машиниста (оператора) котлов (отпуск, болезнь, пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке. Данное лицо приобретает соответствующие права и несет ответственность за надлежащее их исполнение.

8. ________________________________________________________________

II. Должностные обязанности

В обязанности машиниста (оператора) котлов входит:

1. Осмотр и подготовка котельного агрегата к работе:

- Проверка наличия и исправности рабочего инструмента, средств индивидуальной защиты и сигнализации

- Наружный осмотр котельного агрегата, арматуры, гарнитуры

- Проверка наличия и уровня воды в котельном агрегате, трубопроводах пара и горячей воды, отопительных системах с помощью необходимых приборов и устройств

- Проверка отсутствия заглушек между фланцами на линии входа и выхода воды из котельного агрегата

- Проверка наличия и работы манометров на котле и в системе, а также наличия масла в гильзах термометров

- Проверка плотности и легкости открывания и закрывания вентилей, спускных крапов, исправности питательных насосов

- Проверка исправности и состояния системы автоматики и регулирования

- Проверка наличия, исправности и состояния противопожарного инвентаря

- Осмотр состояния и положения кранов и задвижек на газопроводе

- Проверка отсутствия утечек газа и жидкого топлива

- Проверка исправности, состояния и работы вентиляторов, взрывных предохранительных клапанов

- Проверка герметичности арматуры и трубопроводов, подводящих газ

- Вентилирование топки и газоходов работающих на газе котлов в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации котла, закрытие регулирующих заслонок на воздуховодах

- Управление приборами подачи топлива и электрической энергии

- Продувание газопровода через продувочную линию в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации котла и закрытие крана

- Проверка давления газа на его вводе и воздуха перед горелками в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации котла

- Подогревание топлива до установленной температуры перед растопкой котла, работающего на мазуте

- Проверка наличия и комплектности аптечки первой помощи

- Документальное оформление результатов осмотра

2. Пуск котельного агрегата в работу:

- Проверка исправности топки и газоходов, запорных и регулирующих устройств

- Проверка исправности контрольно-измерительных приборов, арматуры, питательных устройств, дымососов и вентиляторов

- Заполнение котла водой путем запуска питательных и циркуляционных насосов

- Проверка температуры воды в котле

- Проверка отсутствия технологических заглушек на питательных линиях, продувочных линиях

- Проверка отсутствия в топке людей и посторонних предметов

- Пуск котлов на газовом топливе без автоматики в соответствии с требованиями и порядком, установленными в инструкции (руководстве) по эксплуатации котлоагрегата

- Пуск тепловых установок с автоматическим управлением при помощи пульта автоматического управления в порядке, установленном инструкцией по эксплуатации котлоагрегата

- Пуск котлов на жидком топливе без автоматики в соответствии с требованиями и порядком, установленными в инструкции (руководстве) по эксплуатации котлоагрегата

- Управление режимом работы котла, режимом подачи топлива и воздуха, установление режима работы котлоагрегата, предусмотренного требованиями инструкции (руководства) по эксплуатации

- Документальное оформление результатов своих действий

3. Контроль и управление работой котельного агрегата:

- Контроль исправного состояния котла (котлов) и всего оборудования котельной, соблюдение установленного режим работы котла

- Выявление и фиксирование в сменном (вахтенном) журнале неисправностей в работе котлоагрегата, обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации

- Принятие мер к устранению неисправностей в работе котлоагрегата, обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации

- Контроль уровня воды и давления пара в котле, поддержание установленных режимов и параметров работы котлоагрегата, поддержание температуры воды водогрейном котле и системе в заданных пределах

- Проверка исправности и осмотр устройств и приборов автоматического управления и безопасности котла в порядке, установленном руководством по эксплуатации

- Проверка водоуказательной арматуры, манометров и предохранительных клапанов в сроки, установленные инструкцией по эксплуатации

- Проверка давлением работоспособности предохранительных клапанов в порядке, установленном руководством по эксплуатации

- Продувка парового котла в порядке, установленном руководством по эксплуатации

- Обеспечение равномерного горения топлива на всей площади колосниковой решетки в котле на твердом топливе

- Обеспечение равномерной подачи топлива в котел на твердом топливе

- Обеспечение тяги воздуха, необходимой для равномерного горения топлива в котле на твердом топливе

- Чистка топки от шлака в установленном порядке

- Наблюдение за работой сетевых и циркулярных насосов, насосов РВС

- Контроль давления газа, температуры наружного воздуха и воды в котле при эксплуатации котла на газовом топливе

- Обеспечение температурного режима работы электрического котла

- Контроль температуры воды на выходе

- Контроль наполнения системы и аккумуляторных баков водой

- Обеспечение поддержания установленного режима работы котла на газовом топливе, подачи и горения газового топлива, необходимых для горения тяги и расхода воздуха

- Контроль и управление работой форсунок при эксплуатации котла на жидком топливе

- Управление работой котла, равномерностью подачи топлива и воздуха в топку котла

- Документальное оформление результатов своих действий

4. Остановка и прекращение работы котельного агрегата:

- Останавливать работу котла в порядке, установленном требованиями инструкции (руководства) по эксплуатации котлоагрегата

- Останавливать работу котла по указанию руководства в соответствии с порядком, установленным инструкцией по эксплуатации

- Останавливать работу котла в аварийном режиме при обнаружении неисправностей обслуживаемого оборудования, устройств безопасности, средств автоматики и сигнализации, прекращении действия циркуляционных насосов, выходе из строя водоуказательных приборов, понижении разрежения в котле, обнаружении в основных элементах котла трещин, выпучин, пропусков в сварных швах

- Останавливать работу котла в аварийном режиме при возникновении пожара

- Останавливать работу котла в аварийном режиме при прекращении подачи электроэнергии

- Останавливать работу котла в аварийном режиме при повышении давления пара сверх допустимого

- Останавливать работу циркулирующего насоса

- Производить вентилирование топки и газопроводов

- Управлять закрытием задвижек на входе воды и выходе из котла

- Информировать руководство об остановке и причине аварийной остановки котла

- Документальное оформление результатов остановки котла

5. Аварийная остановка, и управление работой котельного агрегата в аварийном режиме:

- Управление работой котла в аварийном режиме

- Отключение оборудования котельной вместе с дефектным узлом

- Сборка тепловой схему с использованием резервного оборудования

- Пуск оборудования котельной

- Вызов служб экстренной аварийной помощи, пожарной охраны, неотложной медицинской помощи

- Принятие мер к ликвидации пожара в котельной

- Оказание первой помощи пострадавшим в результате аварии или несчастного случая

- Прекращение работы котла в аварийном режиме в порядке, установленном руководством (инструкцией) по эксплуатации котла

- Документальное оформление результатов своих действий

6. Эксплуатация и обслуживание трубопроводов пара и горячей воды:

- Ознакомление с записями в журнале приемки-сдачи смены

- Проверка наличия и исправности рабочего инструмента, средств индивидуальной защиты

- Осмотр состояния трубопроводов, опор, подвесок, пружин в целях выявления дефектов

- Проверка исправности действия манометров и предохранительных клапанов

- Обход, осмотр, контроль состояния наружной поверхности трубопроводов, арматуры, установленной на трубопроводах, фланцевых соединений и сальниковых уплотнений арматуры

- Информирование руководства при обнаружении дефектов (трещин, вьшучин, свищей) в паропроводах свежего пара, пара промперегрева и отборов, трубопроводах питательной воды, в их пароводяной арматуре, тройниках, сварных и фланцевых соединениях

- Отключение и остановка энергоблока (котельного агрегата, турбины) при обнаружении аварии (разрыва труб пароводяного тракта, коллекторов, паропроводов свежего пара, пара промперегрева и отборов, трубопроводов основного конденсата и питательной воды, их пароводяной арматуры, тройников, сварных и фланцевых соединений)

- Определение опасной зоны, установка ограждения и информационных знаков

- Оказание первой помощи пострадавшим в результате аварии или несчастного случая

- Документальное оформление результатов работ

III. Права

Машинист (оператор) котлов имеет право:

1. Запрашивать и получать необходимую информацию, а также материалы и документы, относящиеся к вопросам своей деятельности.

2. Повышать квалификацию, проходить переподготовку (переквалификацию)

3. Принимать участие в обсуждении вопросов, входящих в его функциональные обязанности.

4. Вносить предложения и замечания по вопросам улучшения деятельности на порученном участке работы.

5. Требовать от руководства организации оказания содействия, в том числе обеспечения организационно-технических условий и оформления установленных документов, необходимых для исполнения должностных обязанностей.

6. Принимать самостоятельные решения, руководствуясь квалификационными требованиями и должностными обязанностями

7. ___________________________________________________________

IV. Ответственность

Машинист (оператор) котлов несет ответственность:

1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

4. ____________________________________________________________________

Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с положениями (требованиями) Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197 ФЗ (ТК РФ) (с изменениями и дополнениями), профессионального стандарта «Работник по эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, котлов и трубопроводов пара» утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 декабря 2015г. №1129н и иных нормативно–правовых актов, регулирующих трудовые отношения.

| Руководитель структурного подразделения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |
|  |  | 00.00.2020г. |  |  |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |
| Юрисконсульт |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| 00.00.2020г. |  |  |  |  |  |  |
| С инструкцией ознакомлен: |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |
|  |  | 00.00.2020г. |  |  |