# Должностная инструкция разливщика стали 2-4 разряда

| наименование учреждения, |
| --- |
| организации |
| ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ | УТВЕРЖДАЮ |
|  | (директор; иное должностное лицо, |
| 00.00.2020г. № 00 | уполномоченное утверждать |
|  | должностную инструкцию) |
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |
|  | 00.00.2020г. |  |  |

I. Общие положения

1. На должность разливщика стали 2-4 разряда назначается лицо, имеющее профессиональное обучение по программе профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программе переподготовки рабочих.

2. Опыт практической работы не требуется.

3. Дополнительные требования:

- возраст не моложе 18 лет;

- прохождение обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, стажировки и проверки знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности;

- прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- наличие удостоверений: стропальщика; на право работы в электроустановках с напряжением до 1000 В; на допуск к эксплуатации и ремонту трубопроводов продуктов разделения воздуха (кислорода, азота, аргона); на допуск к эксплуатации и ремонту объектов газового хозяйства металлургических организаций и производств; на право работы с сосудами под давлением (при необходимости); газорезчика (при необходимости).

4. Назначение на должность разливщика стали 2-го разряда, а также освобождение от нее производится приказом руководителя организации.

5. Разливщик стали 2-4 разряда должен знать:

5.1. Технологическую инструкцию, инструкцию по эксплуатации

5.2. Основы процесса по разливке стали

5.3. Устройство стопорного механизма или шибера сталеразливочного ковша

5.4. Состав и свойства огнеупорных материалов

5.5. Правила строповки грузов

5.6. Программное обеспечение разливщика стали

5.7. Положения, правила и инструкции по охране труда, производственной санитарии, промышленной, экологической и пожарной безопасности для разливщика стали

5.8. Причины появления дефектов слитков

5.9. Требования к готовой продукции

5.10. Внутренние пороки слитков

5.11. Влияние технологических параметров разливки на получение качественных слитков

5.12. Состав и свойства огнеупорных материалов, применяемых для футеровки сталеразливочных ковшей, для сборки стопоров или шиберных механизмов и сталеразливочных стаканов

5.13. Химические и физические свойства разливаемой стали

5.14. Требования, предъявляемые к качеству разливаемой стали и подготовке составов изложниц к разливке

5.15. Диапазон допустимых отклонений от контролируемого технологического параметра, определяемый требованиями технологических инструкций

5.16. Типы изложниц, поддонов и прибыльных надставок для различных марок стали

5.17. Влияние различных материалов для защиты от окисления стали и смазки изложниц на качество слитков размерно-марочного сортамента сталей

5.18. Особенности кристаллизации слитков в зависимости от их размерно-марочного сортамента и технологических параметров разливки

5.19. Основные качественные показатели слитков

5.20. Места установки контрольно-измерительной и запорной аппаратуры на разливочной площадке

5.21. Требования к чистоте, освещению, пожарной безопасности, электробезопасности рабочих мест

5.22. Способы, порядок проверки исправности средств индивидуальной и коллективной защиты, световой и звуковой сигнализации, средств связи

5.23. Перечень и место хранения средств пожаротушения, измерительной аппаратуры и аварийного инструмента

5.24. Меры безопасности при организации и выполнении газоопасных работ

5.25. План ликвидации аварий

5.26. _____________________________________________________________________

6. Разливщик стали 2-4 разряда подчиняется непосредственно ___________________.

7. На время отсутствия разливщика стали 2-го разряда (отпуск, болезнь, пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке. Данное лицо приобретает соответствующие права и несет ответственность за надлежащее их исполнение.

8. ________________________________________________________________

II. Должностные обязанности

В обязанности разливщика стали 2-4 разряда входит:

1. Выполнение подготовительных работ по обеспечению разливки стали в изложницы:

- Получение (передача) при приемке-сдаче смены информации о состоянии оборудования, имевших место в течение смены неисправностях и мерах, принятых по их устранению

- Проверка состояния оградительной техники и работоспособности средств связи, производственной сигнализации, блокировок, аварийного инструмента, противопожарного оборудования

- Подача в разливочный пролет составов с изложницами к разливке плавки

- Сборка и сушка центральных литников, сифонной проводки со шлакоуловителями из огнеупорного припаса для группы изложниц при сифонной разливке стали

- Смазка изложниц или засыпка в изложницы шлакообразующих смесей

- Загрузка в изложницы термических смесей при разливке стали сифонным способом

- Подготовка материалов, технологического инструмента, приспособлений и устройств к разливке плавки

- Подготовка пробоотборников к работе

- Установка стопора в сталеразливочном ковше

- Уборка скрапа, шлака и мусора в разливочном пролете

- Очистка сталеразливочных ковшей от остатков металла и шлака

- Погрузка стальных и шлаковых "козлов" в железнодорожные вагоны

- Проверка исправности средств связи, сигнализации блокировок, аварийного инструмента, противопожарного оборудования, средств индивидуальной защиты

- Подготовка устройств для защиты струи металла из стальковша стаканом или аргоном

- Ведение агрегатного журнала и учетной документации разливщика стали

2. Ведение технологического процесса разливки стали в слиток в изложницы:

- Получение (передача) при приемке-сдаче смены информации о состоянии оборудования, имевших место в течение смены неисправностях и мерах, принятых по их устранению

- Проверка состояния оградительной техники и работоспособности средств связи, производственной сигнализации, блокировок, аварийного инструмента, противопожарного оборудования

- Загрузка в изложницы термических смесей при разливке стали в изложницы сверху

- Управление стопорным или шиберным механизмом разливки стали

- Применение устройства для защиты от окисления струи металла из стальковша и смеси для защиты зеркала металла в изложницах в зависимости от марки сталей

- Контроль времени заполнения металлом изложниц и измерение высоты налива прибыли

- Корректировка скорости разливки

- Отбор проб металла

- Соблюдение режима охлаждения слитков в изложницах

- Ведение агрегатного журнала и учетной документации разливщика стали

III. Права

Разливщик стали 2-4 разряда имеет право:

1. Запрашивать и получать необходимую информацию, а также материалы и документы, относящиеся к вопросам своей деятельности.

2. Повышать квалификацию, проходить переподготовку (переквалификацию)

3. Принимать участие в обсуждении вопросов, входящих в его функциональные обязанности.

4. Вносить предложения и замечания по вопросам улучшения деятельности на порученном участке работы.

5. Требовать от руководства организации оказания содействия, в том числе обеспечения организационно-технических условий и оформления установленных документов, необходимых для исполнения должностных обязанностей.

6. Принимать самостоятельные решения, руководствуясь квалификационными требованиями и должностными обязанностями

7. ___________________________________________________________

IV. Ответственность

Разливщик стали 2-4 разряда несет ответственность:

1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

4. ____________________________________________________________________

Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с положениями (требованиями) Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197 ФЗ (ТК РФ) (с изменениями и дополнениями), профессионального стандарта «Разливщик стали» утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2014г. №1015н и иных нормативно–правовых актов, регулирующих трудовые отношения.

| Руководитель структурного подразделения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |
|  |  |  | 00.00.2020г. |  |  |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |
| Юрисконсульт |  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| 00.00.2020г. |  |  |  |  |  |  |  |
| С инструкцией ознакомлен: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |
|  |  |  | 00.00.2020г. |  |  |