# Должностная инструкция плотника 2-го разряда

| наименование учреждения, |
| --- |
| организации |
| ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ | УТВЕРЖДАЮ |
|  | (директор; иное должностное лицо, |
| 00.00.2023г. № 00 | уполномоченное утверждать |
|  | должностную инструкцию) |
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |
|  | 00.00.2023г. |  |  |

I. Общие положения

1. На должность плотника 2-го разряда назначается лицо, прошедшее профессиональное обучение по программе профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программе переподготовки рабочих («Плотник»).

2. Опыт практической работы не требуется.

3. Дополнительные требования:

- при работах по заготовке крепежного леса - возраст не моложе 18 лет;

- прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров;

- прохождение обучения мерам пожарной безопасности;

- прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда;

- наличие удостоверения о допуске к работам на высоте при выполнении трудовых функций в условиях, относящихся к работам на высоте;

- наличие удостоверения о допуске к самостоятельной работе с подъемными сооружениями с указанием вида работ и оборудования при использовании соответствующих подъемных сооружений.

4. Назначение на должность плотника 2-го разряда, а также освобождение от нее производится приказом руководителя организации.

5. Плотник 2-го разряда должен знать:

5.1. Требования к планировке и оснащению рабочего места плотника

5.2. Основные опасные и вредные производственные факторы, влияющие на работника

5.3. Правила применения средств индивидуальной защиты

5.4. Методы оказания первой помощи пострадавшим

5.5. Особенности плотничных работ в зимних условиях и требования охраны труда при их выполнении

5.6. Виды применяемых лесоматериалов и свойства древесины

5.7. Породы древесины, применяемые в деревообрабатывающем производстве и в плотничных работах

5.8. Влажность древесины, способы ее определения

5.9. Виды и состав смазок для накатов

5.10. Виды рулонных и штучных кровельных материалов

5.11. Виды технической документации на выполнение плотничных работ

5.12. Условные обозначения в строительных чертежах

5.13. Материалы, используемые для конопатки стен, оконных и дверных проемов

5.14. Требования охраны труда при устройстве и сборке деревянных изделий и их элементов

5.15. Требования охраны труда при выполнении плотничных и кровельных работ на крыше

5.16. Технические условия производства и приемки плотничных работ при проведении строительных работ и основные требования к ним

5.17. Правила выполнения плотничных работ при устройстве рулонных кровель насухо с прошивкой гвоздями

5.18. Виды и правила гвоздевых соединений, применяемых в плотничных работах

5.19. Виды соединений: сварные, клепаные, болтовые, резьбовые, клеевые

5.20. Способы выполнения безврубных соединений на шпонах, гвоздях, нагелях и болтах, на клею

5.21. Порядок и правила склеивания, способы запрессовки деталей

5.22. Режим выдержки склеенных элементов после склеивания

5.23. Виды антисептиков

5.24. Правила обращения с антисептическими и огнезащитными составами

5.25. Правила осмолки, обивки войлоком и толем элементов деревянных конструкций

5.26. Смолы и клеи, применяемые в производстве плотничных работ

5.27. Правила перемещения и складирования грузов малой массы

5.28. Правила пользования инструментами, механизмами и приспособлениями

5.29. Правила хранения и защиты строительных материалов от неблагоприятных факторов среды

5.30. Приемы покрытия антисептическими и огнезащитными составами деревянных деталей и конструкций с помощью кистей

5.31. Способы грубой обработки лесоматериалов

5.32. Правила разметки материалов при пилении

5.33. Правила и приемы пиления

5.34. Виды ручных пил

5.35. Правила разводки и заточки лезвий ручных пил

5.36. Виды долот и стамесок, правила и приемы их заточки

5.37. Правила и приемы долбления сквозных и несквозных отверстий в деталях долотами и стамесками

5.38. Способы и правила конопатки стен, оконных и дверных проемов

5.39. Способы разборки простых деревянных конструкций и их очистки

5.40. Способы разборки простых кровельных покрытий из рулонных и штучных материалов

5.41. Способы укладки, крепления и примыкания штучных кровельных материалов при устройстве кровель

5.42. Требования охраны труда к месту производства работ на высоте

5.43. Требования к транспортировке, складированию и хранению круглых, пиленых лесоматериалов и изделий из древесины

5.44. Правила перемещения грузов массой до 500 кг и эксплуатации специальных транспортных и грузовых средств

5.45. Виды и назначение опалубок

5.46. Типы опалубок и области их применения

5.47. Правила и последовательность разборки опалубки фундаментов, стен и перегородок

5.48. Виды и состав смазок для опалубки

5.49. Отличительные особенности нанесения смазки на горизонтальные, вертикальные поверхности форм, опалубочные формы для заливки конструкций подземной части здания

5.50. Требования, предъявляемые к смазкам для опалубки, и правила нанесения их на опалубку

5.51. Механический и химический способы очистки опалубки от бетона и раствора

5.52. Способы контроля качества выполнения простых подготовительных опалубочных работ

5.53. _____________________________________________________________________

6. Плотник 2-го разряда подчиняется непосредственно ___________________.

7. На время отсутствия плотника 2-го разряда (отпуск, болезнь, пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке. Данное лицо приобретает соответствующие права и несет ответственность за надлежащее их исполнение.

8. ________________________________________________________________

II. Должностные обязанности

В обязанности плотника 2-го разряда входит:

1. Выполнение подготовительных плотничных общестроительных работ:

- Подготовка и организация рабочего места плотника

- Выполнение плотничных работ при устройстве кровель из штучных материалов

- Выполнение плотничных работ при устройстве рулонных кровель насухо с прошивкой гвоздями

- Конопатка стен, оконных и дверных проемов

- Обмазка кистью деревянных конструкций и деталей антисептическими и огнезащитными составами

- Обработка лесоматериалов вручную: поперечное перепиливание, окорка, обтесывание

- Осмолка, обивка войлоком и толем элементов деревянных конструкций

- Очистка рулонных кровельных материалов от посыпки

- Разборка заборных стенок

- Разборка заборов, мостиков и настилов

- Разборка полов, подборов и накатов

- Разборка простых кровельных покрытий из рулонных и штучных материалов

- Сортировка штучных кровельных материалов

- Укладка и штабелирование отсортированных строительных материалов

2. Выполнение подготовительных опалубочных работ:

- Разборка опалубки фундаментов, стен и перегородок

- Смазка накатов и опалубки

- Очистка опалубки от бетона и раствора

III. Права

Плотник 2-го разряда имеет право:

1. Запрашивать и получать необходимую информацию, а также материалы и документы, относящиеся к вопросам своей деятельности.

2. Повышать квалификацию, проходить переподготовку (переквалификацию)

3. Принимать участие в обсуждении вопросов, входящих в его функциональные обязанности.

4. Вносить предложения и замечания по вопросам улучшения деятельности на порученном участке работы.

5. Требовать от руководства организации оказания содействия, в том числе обеспечения организационно-технических условий и оформления установленных документов, необходимых для исполнения должностных обязанностей.

6. Принимать самостоятельные решения, руководствуясь квалификационными требованиями и должностными обязанностями

7. ___________________________________________________________

IV. Ответственность

Плотник 2-го разряда несет ответственность:

1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

4. ____________________________________________________________________

Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с положениями (требованиями) Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197 ФЗ (ТК РФ) (с изменениями и дополнениями), профессионального стандарта «Плотник промышленный» утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 сентября 2022г. №549н и иных нормативно–правовых актов, регулирующих трудовые отношения.

| Руководитель структурного подразделения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |
|  |  | 00.00.2023г. |  |  |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |
| Юрисконсульт |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| 00.00.2023г. |  |  |  |  |  |  |
| С инструкцией ознакомлен: |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |
|  |  | 00.00.2023г. |  |  |