# Должностная инструкция машиниста катка 4-5-го разряда

| наименование учреждения, |
| --- |
| организации |
| ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ | УТВЕРЖДАЮ |
|  | (директор; иное должностное лицо, |
| 00.00.2022г. № 00 | уполномоченное утверждать |
|  | должностную инструкцию) |
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |
|  | 00.00.2022г. |  |  |

I. Общие положения

1. На должность машиниста катка назначается лицо, имеющее профессиональное образование по программе профессиональной подготовки по профессиям рабочих, служащих, программе переподготовки рабочих, служащих, программе повышения квалификации рабочих, служащих.

Машинист катка 4-го разряда допускается к управлению катком самоходным с гладкими вальцами (статическими и вибрационными) массой до 5 т.

Машинист катка 5-го разряда допускается к управлению катком самоходным с гладкими вальцами (статическими и вибрационными) массой свыше 5 до 10 т.

2. Требованием для получения более высокого тарифного разряда является наличие опыта работы не менее одного года по профессии с более низким (предшествующим) тарифным разрядом и освоение программ повышения квалификации рабочих, служащих или переподготовки рабочих, служащих.

3. Дополнительные требования:

- возраст не моложе 18 лет;

- наличие удостоверения тракториста-машиниста, подтверждающее право управления катком соответствующей категории;

- прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров;

- обучение мерам пожарной безопасности;

- прохождение обучения и инструктажа по охране труда, проверки знаний требований охраны труда и промышленной безопасности (последнее при необходимости).

4. Назначение на должность машиниста катка, а также освобождение от нее производится приказом руководителя организации.

5. Машинист катка должен знать:

5.1. Правила допуска к работе машиниста самоходного катка с гладкими вальцами (статическими и вибрационными)

5.2. Правила государственной регистрации самоходного катка с гладкими вальцами (статическими и вибрационными)

5.3. Требования инструкции по эксплуатации самоходного катка с гладкими вальцами (статическими и вибрационными)

5.4. Правила производственной эксплуатации самоходного катка с гладкими вальцами (статическими и вибрационными)

5.5. Устройство, принцип работы и технические характеристики самоходного катка с гладкими вальцами (статическими и вибрационными) и его основных агрегатов

5.6. Устройство, принцип работы и правила эксплуатации автоматических устройств, средств встроенной диагностики и систем удаленного мониторинга технического состояния самоходного катка с гладкими вальцами (статическими и вибрационными)

5.7. Принцип работы механического, электрического и гидравлического оборудования самоходного катка с гладкими вальцами (статическими и вибрационными)

5.8. Конструкцию и принцип действия систем навигации и нивелирования самоходного катка с гладкими вальцами (статическими и вибрационными), типы и назначение датчиков для системы нивелирования

5.9. Комплектность самоходного катка с гладкими вальцами (статическими и вибрационными) в соответствии с требованиями эксплуатационной документации

5.10. Перечень и комплектность документации, обязательной к наличию в соответствии с законодательством Российской Федерации при транспортировке машины и выполнении механизированных работ самоходным катком с гладкими вальцами (статическими и вибрационными)

5.11. Приемы, правила и нормы технологической настройки систем и рабочего оборудования самоходного катка с гладкими вальцами (статическими и вибрационными) для выполнения уплотнения оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и искусственных сооружений

5.12. Правила, приемы и нормы регулировки систем самоходного катка с гладкими вальцами (статическими и вибрационными) при уплотнении оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и искусственных сооружений

5.13. Значения обозначений бортового компьютера самоходного катка с гладкими вальцами (статическими и вибрационными)

5.14. Особенности технологии уплотнения оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и искусственных сооружений с применением самоходного катка с гладкими вальцами (статическими и вибрационными)

5.15. Технологические приемы управления самоходным катком с гладкими вальцами (статическими и вибрационными) при уплотнении оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и искусственных сооружений

5.16. Влияние погодных условий на качество процесса уплотнения оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и искусственных сооружений

5.17. Правила перебазирования самоходного катка с гладкими вальцами (статическими и вибрационными)

5.18. Правила подготовки самоходного катка с гладкими вальцами (статическими и вибрационными) к началу работы

5.19. Правила работы на самоходном катке с гладкими вальцами (статическими и вибрационными)

5.20. Параметры уплотнения оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и искусственных сооружений самоходным катком с гладкими вальцами (статическими и вибрационными)

5.21. Скоростные режимы при уплотнении оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и искусственных сооружений самоходным катком с гладкими вальцами (статическими и вибрационными)

5.22. Вибрационные режимы при уплотнении оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и искусственных сооружений самоходным катком с гладкими вальцами (статическими и вибрационными)

5.23. Количество проходов по одному следу при уплотнении оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и искусственных сооружений самоходным катком с гладкими вальцами (статическими и вибрационными)

5.24. Количество проходов по одному следу перед включением вибратора при уплотнении оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и искусственных сооружений самоходным катком с гладкими вальцами (статическими и вибрационными)

5.25. Виды, типы и свойства грунтов, песков, каменных материалов и асфальтобетонных смесей (сортамент, маркировка), уплотняемых самоходным катком с гладкими вальцами (статическими и вибрационными)

5.26. Типовые конструкции оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и искусственных сооружений

5.27. Температурные режимы уплотнения асфальтобетонных покрытий

5.28. Схемы уплотнения оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и искусственных сооружений при различных условиях работы самоходного катка с гладкими вальцами (статическими и вибрационными)

5.29. Виды, способы предотвращения, выявления и исправления брака, возникающего в процессе выполнения работ по уплотнению оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и искусственных сооружений самоходным катком с гладкими вальцами (статическими и вибрационными)

5.30. Правила и способы позиционирования и регулировки датчиков нивелирования

5.31. Правила и последовательность действий при завершении механизированных работ по уплотнению оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и искусственных сооружений самоходным катком с гладкими вальцами (статическими и вибрационными)

5.32. Требования, предъявляемые к качеству уплотнения оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и искусственных сооружений самоходным катком с гладкими вальцами (статическими и вибрационными)

5.33. Способы аварийного прекращения работы самоходного катка с гладкими вальцами (статическими и вибрационными)

5.34. Виды отчетной технической, эксплуатационной, сменной документации и правила ее заполнения

5.35. Способы и приемы мойки и очистки деталей, узлов, механизмов и кузовных элементов самоходного катка с гладкими вальцами (статическими и вибрационными) от пыли, грязи, битуминозных вяжущих материалов и загрязнений различного вида

5.36. Требования инструкции по эксплуатации средств технической диагностики, технологического оборудования, слесарного и измерительного инструмента, применяемых при ежесменном и периодическом техническом обслуживании самоходного катка с гладкими вальцами (статическими и вибрационными)

5.37. Перечень операций и технология ежесменного и периодического технического обслуживания самоходного катка с гладкими вальцами (статическими и вибрационными)

5.38. Основные виды, типы и предназначение слесарного и измерительного инструмента, технологического и диагностического оборудования, используемых при обслуживании самоходного катка с гладкими вальцами (статическими и вибрационными)

5.39. Технологии восстановления работоспособности деталей машин с помощью полимерных и полимерных композиционных материалов

5.40. Правила и последовательность операций мелкоузлового демонтажа (монтажа) самоходного катка с гладкими вальцами (статическими и вибрационными)

5.41. Правила и последовательность монтажа (демонтажа) рабочего оборудования самоходного катка с гладкими вальцами (статическими и вибрационными)

5.42. Свойства марок и нормы расхода горюче-смазочных и материалов, используемых при техническом обслуживании самоходного катка с гладкими вальцами (статическими и вибрационными)

5.43. Порядок замены и конструкция быстроизнашивающихся деталей, узлов и элементов рабочего органа самоходного катка с гладкими вальцами (статическими и вибрационными)

5.44. Основы электротехники, автоматики, электро- и телеуправления

5.45. Свойства, правила хранения и использования горюче-смазочных материалов и технических жидкостей

5.46. Правила консервации и расконсервации самоходного катка с гладкими вальцами (статическими и вибрационными)

5.47. Терминологию, применяемую в области эксплуатации дорожно-строительной техники и механизации строительства

5.48. Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности

5.49. Правила тушения пожара огнетушителем или подручными средствами при возгорании горюче-смазочных и других материалов

5.50. Правила дорожного движения

5.51. Правила погрузки самоходного катка с гладкими вальцами (статическими и вибрационными) на железнодорожные платформы, трейлеры, перевозки на них

5.52. _____________________________________________________________________

6. Машинист катка подчиняется непосредственно __________________.

7. На время отсутствия машиниста катка (отпуск, болезнь, пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке. Данное лицо приобретает соответствующие права и несет ответственность за надлежащее их исполнение.

8. ________________________________________________________________

II. Должностные обязанности

В обязанности машиниста катка входит:

1. Выполнение механизированных работ по уплотнению оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и искусственных сооружений с применением самоходного катка с гладкими вальцами (статическими и вибрационными) массой до 10 т:

- Выполнение технологической настройки систем и рабочих органов самоходного катка с гладкими вальцами (статическими и вибрационными) массой до 10 т перед началом механизированных работ и их регулировки в процессе выполнения механизированных работ по уплотнению оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и искусственных сооружений

- Выполнение механизированных работ по уплотнению грунтовых оснований и покрытий автомобильных дорог самоходным катком с гладкими вальцами (статическими и вибрационными) массой до 10 т

- Выполнение механизированных работ по уплотнению асфальтобетонных оснований и покрытий автомобильных дорог самоходным катком с гладкими вальцами (статическими и вибрационными) массой до 10 т

- Выполнение механизированных работ по уплотнению каменных материалов самоходным катком с гладкими вальцами (статическими и вибрационными) массой до 10 т

- Контроль качества уплотнения оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и искусственных сооружений самоходным катком с гладкими вальцами (статическими и вибрационными) массой до 10 т

- Выполнение работ по перебазированию самоходного катка с гладкими вальцами (статическими и вибрационными) массой до 10 т к месту проведения механизированных работ и на базу механизации

- Выполнение действий по приему и сдаче смены

2. Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания самоходного катка с гладкими вальцами (статическими и вибрационными) массой до 10 т:

- Выполнение работ по очистке рабочих органов и кузовных элементов самоходного катка с гладкими вальцами (статическими и вибрационными) массой до 10 т от пыли, грязи, битуминозных вяжущих материалов и загрязнений различного вида

- Визуальный контроль общего технического состояния самоходного катка с гладкими вальцами (статическими и вибрационными) массой до 10 т перед началом работ

- Контрольный осмотр и проверка исправности всех агрегатов самоходного катка с гладкими вальцами (статическими и вибрационными) массой до 10 т

- Выполнение работ по устранению обнаруженных незначительных неисправностей в работе самоходного катка с гладкими вальцами (статическими и вибрационными) массой до 10 т

- Выполнение контрольно-регулировочных операций при ежесменном техническом обслуживании узлов и механизмов самоходного катка с гладкими вальцами (статическими и вибрационными) массой до 10 т

- Выполнение приема горюче-смазочных материалов и технических жидкостей с заполнением отчетной документации

- Выполнение приема запасных частей и расходных материалов с заполнением отчетной документации

- Проверка заправки и дозаправка силовых установок самоходного катка с гладкими вальцами (статическими и вибрационными) массой до 10 т горюче-смазочными и специальными материалами

- Выполнение мелкоузлового демонтажа и последующего монтажа самоходного катка с гладкими вальцами (статическими и вибрационными) массой до 10 т

- Выполнение монтажа (демонтажа) рабочего оборудования самоходного катка с гладкими вальцами (статическими и вибрационными) массой до 10 т

- Выполнение работ по подготовке и постановке самоходного катка с гладкими вальцами (статическими и вибрационными) массой до 10 т на кратковременное хранение

- Выполнение работ по подготовке и постановке самоходного катка с гладкими вальцами (статическими и вибрационными) массой до 10 т на долговременное хранение

- Выполнение работ по техническому обслуживанию самоходного катка с гладкими вальцами (статическими и вибрационными) массой до 10 т после кратковременного и долговременного хранения

III. Права

Машинист катка имеет право:

1. Запрашивать и получать необходимую информацию, а также материалы и документы, относящиеся к вопросам своей деятельности.

2. Повышать квалификацию, проходить переподготовку (переквалификацию)

3. Принимать участие в обсуждении вопросов, входящих в его функциональные обязанности.

4. Вносить предложения и замечания по вопросам улучшения деятельности на порученном участке работы.

5. Требовать от руководства организации оказания содействия, в том числе обеспечения организационно-технических условий и оформления установленных документов, необходимых для исполнения должностных обязанностей.

6.___________________________________________________________

IV. Ответственность

Машинист катка несет ответственность:

1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

4. ____________________________________________________________________

Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с положениями (требованиями) Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197 ФЗ (ТК РФ) (с изменениями и дополнениями), профессионального стандарта «Машинист катка» утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 августа 2021г. №581н и иных нормативно–правовых актов, регулирующих трудовые отношения.

| Руководитель структурного подразделения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |
|  |  | 00.00.2022г. |  |  |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |
| Юрисконсульт |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| 00.00.2022г. |  |  |  |  |  |  |
| С инструкцией ознакомлен: |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |
|  |  | 00.00.2022г. |  |  |