# Должностная инструкция слесаря-электрика по ремонту электрооборудования (6-8 разряд)

| наименование учреждения, |
| --- |
| организации |
| ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ | УТВЕРЖДАЮ |
|  | (директор; иное должностное лицо, |
| 00.00.2020г. № 00 | уполномоченное утверждать |
|  | должностную инструкцию) |
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |
|  | 00.00.2020г. |  |  |

I. Общие положения

1. На должность слесаря-электрика по ремонту электрооборудования назначается лицо, имеющее среднее профессиональное образование по программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и дополнительное образование по программе повышения квалификации, программе профессиональной переподготовки.

2. Опыт практической работы не менее одного года работы по профессии "слесарь-электрик по ремонту электрооборудования" 5-го разряда.

3. Дополнительные требования:

- прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- наличие группы допуска по электробезопасности, уровень которой зависит от класса обслуживаемой установки.

4. Назначение на должность слесаря-электрика по ремонту электрооборудования и освобождение от нее производится приказом директора организации.

5. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования должен знать:

5.1. Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняемых работ

5.2. Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ

5.3. Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных случаях, специфичных для данной трудовой функции

5.4. Меры пожарной профилактики при выполнении работ

5.5. Устройство, назначение и функциональные возможности стендов и оборудования для регулирования и испытания систем дистанционного управления в пределах выполняемых работ

5.6. Электрические принципиальные и монтажные схемы обслуживаемых систем дистанционного управления

5.7. Назначение, устройство и принцип действия аппаратов, образующих систему дистанционного управления, в пределах выполняемых работ

5.8. Способы проверки исправности электрических систем дистанционного управления и взаимодействия элементов в них в пределах выполняемых работ

5.9. Порядок взаимодействия элементов в системах дистанционного управления в пределах выполняемых работ

5.10. Назначение, устройство и принцип действия электрических машин

5.11. Причины, вызывающие дисбаланс вращающихся частей машин и механизмов

5.12. Влияние дисбаланса вращающихся частей механизмов на работу сопряженного оборудования и обслуживающий персонал

5.13. Способы устранения дисбаланса, их достоинства и недостатки

5.14. Приемы и способы динамической балансировки роторов электрических машин всех типов

5.15.  Конструктивные особенности и возможности используемых балансировочных станков и вспомогательного оборудования

5.16. Конструктивные особенности балансируемых деталей машин и механизмов

5.17. Все виды слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ при выполнении трудовой функции

5.18. Основные инструменты и приспособления для обслуживания и ремонта устройства силовой электроники (УСЭ) в пределах выполняемых работ

5.19. Сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы

5.20. Методы сборки и разборки устройств, содержащих тугие, скользящие и иные виды посадок в пределах выполняемых работ

5.21. Типы полупроводниковых приборов, используемых в УСЭ, принцип действия и особенности их конструкции в пределах выполняемых работ

5.22. Назначение и принцип действия УСЭ в пределах выполняемых работ

5.23. Виды систем охлаждения, используемых в УСЭ, в пределах выполняемых работ

5.24. Порядок монтажа/демонтажа системы охлаждения в пределах выполняемых работ

5.25. Порядок монтажа/демонтажа полупроводниковых приборов в УСЭ в пределах выполняемых работ

5.26. Диагностика неисправностей УСЭ в пределах выполняемых работ

5.27. Способы проверки параметров полупроводниковых приборов, используемых в УСЭ, в пределах выполняемых работ

5.28. Назначение, устройство и принцип действия диагностируемого электрооборудования и электрических цепей

5.29. Особенности электрических схем установок, способы подключения к ним диагностических комплексов в пределах выполняемых работ

5.30. Структуру и возможности используемого диагностического комплекса в пределах выполняемых работ

5.31. Порядок работы диагностируемых электрических цепей в различных режимах в пределах выполняемых работ

5.32. Допустимые режимы работы диагностируемого оборудования в пределах выполняемых работ

5.33. _____________________________________________________________________

6. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования подчиняется непосредственно _____________________.

7. На время отсутствия слесаря-электрика по ремонту электрооборудования (отпуск, болезнь, пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке. Данное лицо приобретает соответствующие права и несет ответственность за надлежащее их исполнение.

8. ________________________________________________________________

II. Должностные обязанности

В обязанности слесаря-электрика по ремонту электрооборудования входит:

1. Испытание и регулирование электрических систем дистанционного управления:

- Знакомство с производственно-технологической документацией на выполняемые работы

- Подключение к испытываемой системе дистанционного управления необходимых измерительных приборов или специализированного диагностического комплекса

- Подача на вход системы тестовых воздействий в соответствии с документацией на испытываемую систему

- Анализ отклика системы на воздействие

- Заключение об исправности или неисправности системы

- Регулировка аппаратуры, образующей системы дистанционного управления

- Локализация и устранение неисправности в системе управления

- Повторное испытание системы дистанционного управления.

2. Динамическая балансировка роторов электрических машин с установкой балансировочного груза:

- Знакомство с производственно-технологической документацией на выполняемые работы

- Проверка исправности балансировочного оборудования, вспомогательных устройств и приспособлений

- Подготовка необходимых расходных материалов

- Установка балансируемого ротора на балансировочном станке, закрепление его

- Включение станка, выполнение балансировки ротора

3. Обслуживание и ремонт устройств силовой электроники:

- Знакомство с конструкторско-технологической документацией на обслуживаемое или ремонтируемое устройство

- Подготовка места выполнения работы

- Очистка от загрязнений обслуживаемого или ремонтируемого устройства

- Диагностика неисправностей устройства силовой электроники

- Демонтаж при необходимости токоведущих шин

- Демонтаж охлаждающих устройств

- Демонтаж и замена вышедших из строя полупроводниковых приборов и токоведущей арматуры

- Монтаж охлаждающих устройств, при необходимости заправка системы охлаждения охлаждающей жидкостью

- Монтаж токоведущих шин

4. Диагностика электрооборудования с использованием диагностических комплексов:

- Знакомство с производственно-технологической документацией на выполняемые работы

- Включение диагностического комплекса, проверка готовности его к работе

- Размещение и закрепление диагностируемого оборудования на диагностическом комплексе

- Подключение диагностического комплекса к проверяемым электрическим цепям или оборудованию

- Выполнение цикла испытаний электрических цепей или электрооборудования в соответствии с технической документацией на диагностический комплекс и на проверяемое оборудование

- Анализ полученных данных о работе диагностируемого оборудования с использованием конструкторско-технологической документации на комплекс и испытываемое оборудование, а также личного опыта

- Заключение об исправности или неисправности диагностируемого оборудования

- При обнаружении неисправности локализация ее и принятие мер для ее устранения

- Повторная проверка работы схемы с использованием диагностического комплекса, а также под нагрузкой

III. Права

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования имеет право:

1. Запрашивать и получать необходимую информацию, а также материалы и документы.

2. Повышать квалификацию, проходить переподготовку (переквалификацию).

3. Принимать участие в обсуждении вопросов, входящих в его функциональные обязанности.

4. Вносить предложения и замечания по вопросам улучшения деятельности на порученном участке работы.

5. Требовать от руководства организации оказания содействия, в том числе обеспечения организационно-технических условий и оформления установленных документов, необходимых для исполнения должностных обязанностей.

6.___________________________________________________________

IV. Ответственность

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования несет ответственность:

1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

4. ____________________________________________________________________

Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с положениями (требованиями) Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197 ФЗ (ТК РФ) (с изменениями и дополнениями), профессионального стандарта «Слесарь-электрик» утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 сентября 2014г. №646н и иных нормативно–правовых актов, регулирующих трудовые отношения.

| Руководитель структурного подразделения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |
|  |  | 00.00.2020г. |  |  |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |
| Юрисконсульт |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| 00.00.2020г. |  |  |  |  |  |  |
| С инструкцией ознакомлен: |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |
|  |  | 00.00.2020г. |  |  |