# Должностная инструкция специалиста по обслуживанию гидравлического оборудования подъемных сооружений

| наименование учреждения, |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| организации |  |  |  |
| ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ | УТВЕРЖДАЮ |
|  | (директор; иное должностное лицо, |
| 00.00.2019г. № 00 | уполномоченное утверждать |
|  | должностную инструкцию) |
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |
|  | 00.00.2019г. |  |  |

I. Общие положения

1. На должность специалиста по обслуживанию гидравлического оборудования подъемных сооружений назначается лицо, имеющее среднее профессиональное образование  или высшее образование.

2. Для среднего профессионального образования - требуется опыт работы не менее одного года в области монтажа, технического обслуживания и ремонта гидравлического оборудования подъемных сооружений.

3.  Допуск к работе производится при наличии не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В.

4. Назначение на должность специалиста по обслуживанию гидравлического оборудования подъемных сооружений, а также освобождение от нее производится приказом директора организации.

5. Специалист по обслуживанию гидравлического оборудования подъемных сооружений должен знать:

5.1. Устройство, назначение и конструктивные особенности обслуживаемых подъемных сооружений и их гидравлического оборудования, в том числе электрогидравлических устройств

5.2. Последовательность и приемы разборки и сборки компонентов гидравлического оборудования

5.3. Правила пользования средствами измерения и специализированным контрольно-диагностическим оборудованием для оценки состояния гидравлического оборудования и рабочей жидкости

5.4. Методы и способы технического обслуживания и текущего ремонта гидравлического оборудования, в том числе электрогидравлических устройств подъемных сооружений

5.5. Методы и способы диагностирования гидравлического оборудования подъемных сооружений

5.6. Методы и способы оценки состояния, оперативного устранения неисправностей, регулировки и настройки узлов, механизмов и элементов гидравлического оборудования подъемных сооружений

5.7. Порядок оформления допуска (наряда-допуска) и проведения инструктажа обслуживающего персонала для выполнения работ на подъемных сооружениях

5.8. Правила использования инвентаря и инструментальной базы для выполнения работ

5.9. Правила замены деталей и узлов, а также основные технические и экологические требования к деталям и узлам

5.10. Алгоритм функционирования обслуживаемых подъемных сооружений и их гидравлического оборудования

5.11. Эксплуатационную документацию обслуживаемых подъемных сооружений

5.12. Гидравлические и электрические схемы обслуживаемых подъемных сооружений

5.13. Свойства и марки трубопроводов и рабочих жидкостей, применяемых в гидравлическом оборудовании обслуживаемых подъемных сооружений

5.14. Правила использования монтажного и слесарного инструмента и приспособлений

5.15. Основы гидравлики и гидропривода

5.16. Основы электротехники и электроники

5.17. Правила пользования простыми такелажными и монтажными средствами

5.18. Правила электробезопасности и пожарной безопасности

5.19. Правила выполнения работ на высоте

5.20. Способы оказания первой помощи пострадавшим на производстве

5.21. Основные положения и требования законодательства Российской Федерации в области промышленной безопасности опасных производственных объектов

5.22. Основные положения и требования законодательства Российской Федерации в области технического регулирования

5.23. Положения и требования регламентов таможенного союза, федеральных норм и правил, национальных стандартов, устанавливающих требования к процессам технического обслуживания, монтажа и наладки подъемных сооружений

5.24. Требования охраны труда

5.25. Порядок выполнения работ по реконструкции и модернизации гидравлического оборудования подъемных сооружений в условиях эксплуатации

5.26. Порядок проведения испытаний и ввода в эксплуатацию гидравлического оборудования подъемных сооружений после его монтажа, ремонта, реконструкции и модернизации

5.27. Порядок выполнения и содержание работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту гидравлического оборудования обслуживаемых подъемных сооружений, предусмотренных их эксплуатационной документацией

5.28. Правила замены компонентов и рабочей жидкости гидравлического оборудования, а также основные технические и экологические требования к выполнению таких работ

5.29. Основные технические характеристики гидравлических машин и регулирующей аппаратуры, используемых в подъемных сооружениях, с которыми ведутся работы

5.30. _____________________________________________________________________

6. Специалист по обслуживанию гидравлического оборудования подъемных сооружений подчиняется непосредственно ______________________________

7. На время отсутствия специалиста по обслуживанию гидравлического оборудования подъемных сооружений (отпуск, болезнь, пр.) ее обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке. Данное лицо приобретает соответствующие права и несет ответственность за надлежащее их исполнение.

8. ________________________________________________________________

II. Должностные обязанности

В обязанности специалиста по обслуживанию гидравлического оборудования подъемных сооружений входит:

1. Организация и обеспечение технического обслуживания гидравлического оборудования подъемных сооружений:

- Техническое обслуживание, текущий ремонт и регулировка гидравлического оборудования подъемных сооружений

- Осуществление контроля соблюдения персоналом требований эксплуатационной документации подъемных сооружений и нормативных документов, а также производственных инструкций, при проведении технического обслуживания и текущего ремонта гидравлического оборудования

- Ведение журнала регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений, а также журнала учета рекламаций, предъявляемых к гидравлическому оборудованию

- Оформление протоколов (актов) проведения работ с гидравлическим оборудованием и их хранение

- Осуществление контроля соблюдения своевременного проведения метрологических поверок измерительных технических средств, а также проверок специализированного контрольно-диагностического оборудования, используемых при проведении работ

- Осуществление контроля порядка хранения запасных частей, используемых при техническом обслуживании и текущем ремонте гидравлического оборудования, в соответствии с эксплуатационными документами

- Осуществление контроля соблюдения порядка снабжения персонала, выполняющего работы с гидравлическим оборудованием, необходимой нормативной и эксплуатационной документацией, методическими и справочно-информационными материалами

2. Организация и обеспечение монтажа, наладки, ремонта, реконструкции и модернизации гидравлического оборудования подъемных сооружений:

- Проведение монтажа (демонтажа), ремонта, наладки гидравлического оборудования подъемных сооружений в условиях эксплуатации, при реконструкции и модернизации

- Осуществление контроля соблюдения персоналом требований эксплуатационной документации подъемных сооружений, ремонтных и нормативных документов, производственных инструкций, при проведении монтажа, наладки и ремонта гидравлического оборудования

- Осуществление контроля соблюдения требований конструкторской и эксплуатационной документации при реконструкции и модернизации гидравлического оборудования подъемных сооружений

- Оформление протоколов (актов) проведения работ с гидравлическим оборудованием и их хранение

- Осуществление контроля соблюдения требований по своевременному проведению метрологических поверок измерительных технических средств, а также проверок специализированного контрольно-диагностического оборудования, используемых при проведении работ

- Осуществление контроля соблюдения порядка хранения составных частей гидравлического оборудования, предназначенных для монтажа, наладки и ремонта, реконструкции и модернизации подъемных сооружений, в соответствии с эксплуатационной и конструкторской документацией

- Осуществление контроля соблюдения порядка снабжения персонала, выполняющего работы с гидравлическим оборудованием, необходимой нормативной и эксплуатационной документацией, методическими и справочно-информационными материалами

III. Права

Специалист по обслуживанию гидравлического оборудования подъемных сооружений имеет право:

1. Запрашивать и получать необходимую информацию, а так же материалы и документы, относящиеся к вопросам своей деятельности.

2. Повышать квалификацию, проходить переподготовку (переквалификацию)

3. Принимать участие в обсуждении вопросов, входящих в его функциональные обязанности.

4. Вносить предложения и замечания по вопросам улучшения деятельности на порученном участке работы.

5. Требовать от руководства организации оказания содействия, в том числе обеспечения организационно-технических условий и оформления установленных документов, необходимых для исполнения должностных обязанностей.

6.___________________________________________________________

IV. Ответственность

Специалист по обслуживанию гидравлического оборудования подъемных сооружений несет ответственность:

1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

4. ____________________________________________________________________

Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с положениями (требованиями) Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197 ФЗ (ТК РФ) (с изменениями и дополнениями), профессионального стандарта «Специалист по наладке подъемных сооружений» утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 марта 2017 г. № 219н и иных нормативно–правовых актов, регулирующих трудовые отношения.

| Руководитель структурного подразделения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |
|  |  | 00.00.2019г. |  |  |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |
| Юрисконсульт |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| 00.00.2019г. |  |  |  |  |  |  |
| С инструкцией ознакомлен: |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |
|  |  | 00.00.2019г. |  |  |