# Должностная инструкция техника-монтажника электрических подъемников

| наименование учреждения, |
| --- |
| организации |
| ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ | УТВЕРЖДАЮ |
|  | (директор; иное должностное лицо, |
| 00.00.2022г. № 00 | уполномоченное утверждать |
|  | должностную инструкцию) |
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |
|  | 00.00.2022г. |  |  |

I. Общие положения

1. На должность техника-монтажника электрических подъемников назначается лицо, имеющее профессиональное обучение по программе профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программе переподготовки («Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций», «Монтажник электрических подъемников (лифтов)»)

или

Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих («Монтажник электрических подъемников (лифтов)», «Монтажник технологического оборудования (по видам оборудования)»).

2. Опыт практической работы не менее шести месяцев в должности монтажника электрических подъемников.

3. Дополнительные требования:

- прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований);

- наличие распорядительного акта организации о допуске к выполнению работ;

- наличие документов, подтверждающих прохождение независимой оценки квалификации;

- наличие удостоверения о группе по электробезопасности не ниже II;

- при выполнении отдельных трудовых функций требуется допуск к сварочным и стропальным работам.

4. Назначение на должность техника-монтажника электрических подъемников, а также освобождение от нее производится приказом руководителя организации.

5. Техник-монтажник электрических подъемников должен знать:

5.1. Требования, предъявляемые к строительной части лифтов, платформ подъемных, поэтажных эскалаторов

5.2. Порядок и технология определения координат установки оборудования

5.3. Правила пользования средствами линейно-угловых измерений

5.4. Назначение, порядок применения и проверки пригодности приспособлений, инструмента, инвентаря, средств индивидуальной защиты

5.5. Способы и схемы строповки монтируемого оборудования для подъема и перемещения его грузоподъемными механизмами

5.6. Виды сварных соединений и требования, предъявляемые к сварочному шву

5.7. Приемы и методы выполнения сварочных работ

5.8. Порядок и технология сборки металлоконструкций шахты

5.9. Порядок и технологию облицовки металлического каркаса шахты металлом, стеклом, металлической сеткой

5.10. Устройство лифтов, платформ подъемных, эскалаторов

5.11. Порядок и технологию разборки/сборки оборудования лифта, подъемной платформы для инвалидов

5.12. Виды и назначение применяемых при монтаже лифта, подъемной платформы для инвалидов инструмента, приспособлений и такелажной оснастки

5.13. Инструкцию по монтажу лифта, подъемной платформы для инвалидов

5.14. Устройство монтируемых пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов

5.15. Порядок и технологию разборки/сборки оборудования пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов

5.16. Виды и назначение применяемых при монтаже пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов инструмента, приспособлений и такелажной оснастки

5.17. Инструкцию по монтажу пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов

5.18. Основы электротехники

5.19. Типы и назначение электрического оборудования лифтов, подъемных платформ для инвалидов

5.20. Принципиальные электрические схемы лифтов, подъемных платформ для инвалидов

5.21. Порядок монтажа электрооборудования лифтов, подъемных платформ для инвалидов

5.22. Типы и назначение электрического оборудования пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов

5.23. Принципиальные электрические схемы монтируемых пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов

5.24. Порядок монтажа электрического оборудования пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов

5.25. Конструкцию и принцип действия гидравлических лифтов и подъемных платформ для инвалидов, оснащенных гидравлическим приводом

5.26. Основные условные обозначения элементов гидравлических схем

5.27. Порядок и приемы монтажа гидравлического оборудования

5.29. Перечень и порядок проведения контрольных поверочных мероприятий

5.30. Методы и способы регулировки и проверки механического оборудования и устройств безопасности лифтов, подъемных платформ для инвалидов

5.31. Методы и способы регулировки и проверки механического оборудования и устройств безопасности пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов

5.32. Алгоритм работы лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов в различных режимах

5.33. Порядок проведения испытаний лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов

5.34. Порядок управления лифтами, подъемными платформами для инвалидов, пассажирскими конвейерами (движущимися пешеходными дорожками), эскалаторами

5.35. Инструкцию по охране труда для монтажника электрических подъемников

5.36. Производственную инструкцию для монтажника электрических подъемников

5.37. _____________________________________________________________________

6. Техник-монтажник электрических подъемников подчиняется непосредственно ___________________.

7. На время отсутствия техника-монтажника электрических подъемников (отпуск, болезнь, пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке. Данное лицо приобретает соответствующие права и несет ответственность за надлежащее их исполнение.

8. ________________________________________________________________

II. Должностные обязанности

В обязанности техника-монтажника электрических подъемников входит:

1. Определение координат установки оборудования лифта, платформы подъемной для инвалидов:

- Изготовление шаблона для провески шахты лифта

- Определение габаритов строительной части с составлением исполнительной схемы выполненных измерений (карты провески)

- Привязка фактических размеров строительной части к габаритным размерам устанавливаемого оборудования

- Информирование лица, ответственного за производство работ, о выявленных дефектах строительной части

2. Монтаж металлокаркасной лифтовой шахты:

- Подготовка рабочего места к проведению работ по монтажу металлокаркасной шахты

- Выполнение строповки в соответствии со схемами строповки металлоконструкций для их подъема и перемещения с помощью кранов и грузоподъемных механизмов

- Перемещение металлоконструкций шахты и облицовочных материалов с помощью грузоподъемных механизмов

- Сборка металлического каркаса шахты

- Облицовка металлического каркаса шахты

3. Монтаж механического оборудования лифтов, подъемных платформ для инвалидов:

- Выбор, подготовка и установка такелажного оборудования и оснастки, необходимых для выполнения монтажа оборудования

- Разметка мест для установки механического оборудования

- Установка крепежных элементов оборудования с использованием сварных, клепаных и резьбовых соединений

- Выполнение строповки оборудования для его подъема и перемещения с помощью крана и грузоподъемных механизмов

- Переоборудование заменяемого лифта в передвижное средство подмащивания при выполнении работ по замене лифта

- Выполнение монтажа оборудования платформы подъемной для инвалидов

- Выполнение монтажа оборудования лифта укрупненными узлами с помощью крана

- Выполнение поэлементного монтажа оборудования лифта при перекрытых шахте и машинном отделении, а также при замене лифта

- Выполнение контрольных мероприятий как в процессе производства работ, так и по завершении этапов работ

- Информирование лица, ответственного за производство работ, о выявленных недостатках и выполненных этапах работ

4. Монтаж механического оборудования пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов:

- Выбор, подготовка и установка такелажного оборудования и оснастки, необходимых для выполнения монтажа оборудования пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов

- Разметка мест для установки механического оборудования пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов

- Установка крепежных элементов оборудования с использованием сварных, клепаных и резьбовых соединений

- Выполнение строповки оборудования пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов для его подъема и перемещения с помощью крана грузоподъемных механизмов

- Выполнение монтажа металлоконструкций пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов с помощью крана

- Укрупнение оборудования пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов

- Выполнение монтажа оборудования пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов

- Выполнение монтажа балюстрады пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов

- Выполнение контрольных мероприятий как в процессе производства работ, так и по завершении этапов работ

- Информирование лица, ответственного за производство работ, о выявленных недостатках и выполненных этапах работ

5. Монтаж электрического оборудования лифтов, подъемных платформ для инвалидов:

- Разметка мест для установки электрического оборудования

- Установка крепежных элементов оборудования и электропроводки с использованием технологии сварных, клепаных и резьбовых соединений

- Монтаж станции управления, периферийного электрооборудования, линий электропроводки и цепей заземления

- Выполнение контрольных мероприятий как в процессе производства работ, так и по завершении этапов работ

6. Монтаж электрического оборудования пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов:

- Разметка мест для установки электрического оборудования

- Установка крепежных элементов оборудования и электропроводки с использованием технологии сварных, клепаных и резьбовых соединений

- Монтаж станции управления, периферийного электрооборудования, линий электропроводки и цепей заземления

- Выполнение контрольных мероприятий как в процессе производства работ, так и по завершении этапов работ

7. Монтаж гидравлического оборудования лифтов, подъемных платформ для инвалидов:

- Разметка мест для установки гидравлического оборудования

- Монтаж гидроцилиндра и силового оборудования гидропривода

- Монтаж вспомогательного оборудования и аппаратуры управления гидропривода

- Выполнение контрольных мероприятий как в процессе производства работ, так и по завершении этапов работ

8. Регулировка оборудования лифтов, подъемных платформ для инвалидов после монтажа:

- Проверка правильности подключения электрооборудования лифтов, подъемных платформ для инвалидов, соответствия маркировки электропроводки технической документации изготовителя

- Проверка и регулировка всех механизмов, узлов и предохранительных устройств безопасности лифтов, подъемных платформ для инвалидов

- Проверка и регулировка уравновешенности системы «кабина – противовес» лифта (балансировка)

- Пробный пуск лифтов, подъемных платформ для инвалидов

- Замер и регулировка зазоров, регламентируемых технической документацией изготовителя

- Информирование лица, ответственного за производство работ, о выявленных недостатках и выполненных этапах работ

9. Регулировка оборудования пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов после монтажа:

- Проверка правильности подключения электрооборудования пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, соответствия маркировки электропроводки технической документации изготовителя

- Проверка и регулировка всех механизмов, узлов и предохранительных устройств безопасности пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов

- Пробный пуск пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов

- Замер и регулировка зазоров пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, регламентируемых технической документацией изготовителя

- Информирование лица, ответственного за производство работ, о выявленных недостатках и выполненных этапах работ

10. Проверка функционирования смонтированного оборудования лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов после монтажа:

- Опробование работы оборудования лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов под нагрузкой с регулировкой параметров работы аппаратуры

- Проверка функционирования оборудования лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов под нагрузкой в режиме нормальной работы

- Проверка функционирования оборудования лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов в различных режимах, предусмотренных руководством по эксплуатации производителя

- Информирование лица, ответственного за производство работ, о выявленных недостатках и выполненных этапах работ

11. Выполнение работ при проведении оценки соответствия/технического освидетельствования перед вводом в эксплуатацию лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов после монтажа:

- Выполнение по указанию специалиста испытательной лаборатории (центра) необходимых переключений аппаратов управления, устройств безопасности и перемещения кабины лифта в процессе проведения технического освидетельствования

- Восстановление функционирования подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов после проведения испытаний

III. Права

Техник-монтажник электрических подъемников имеет право:

1. Запрашивать и получать необходимую информацию, а также материалы и документы, относящиеся к вопросам своей деятельности.

2. Повышать квалификацию, проходить переподготовку (переквалификацию)

3. Принимать участие в обсуждении вопросов, входящих в его функциональные обязанности.

4. Вносить предложения и замечания по вопросам улучшения деятельности на порученном участке работы.

5. Требовать от руководства организации оказания содействия, в том числе обеспечения организационно-технических условий и оформления установленных документов, необходимых для исполнения должностных обязанностей.

6. Принимать самостоятельные решения, руководствуясь квалификационными требованиями и должностными обязанностями

7. ___________________________________________________________

IV. Ответственность

Техник-монтажник электрических подъемников несет ответственность:

1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

4. ____________________________________________________________________

Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с положениями (требованиями) Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197 ФЗ (ТК РФ) (с изменениями и дополнениями), профессионального стандарта «Монтажник лифтов, платформ подъемных для инвалидов, поэтажных эскалаторов» утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 марта 2021г. №202н и иных нормативно–правовых актов, регулирующих трудовые отношения.

| Руководитель структурного подразделения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |
|  |  | 00.00.2022г. |  |  |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |
| Юрисконсульт |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| 00.00.2022г. |  |  |  |  |  |  |
| С инструкцией ознакомлен: |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |
|  |  | 00.00.2022г. |  |  |