# Должностная инструкция асфальтобетонщика 4-5-го разряда

| наименование учреждения, |
| --- |
| организации |
| ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ | УТВЕРЖДАЮ |
|  | (директор; иное должностное лицо, |
| 00.00.2023г. № 00 | уполномоченное утверждать |
|  | должностную инструкцию) |
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |
|  | 00.00.2023г. |  |  |

I. Общие положения

1. На должность асфальтобетонщика 4-5-го разряда назначается лицо, имеющее основное общее образование и профессиональное обучение по программе профессиональной подготовки по профессиям рабочих; программе переподготовки рабочих, служащих, программе повышения квалификации рабочих.

2. Присвоение тарифного разряда осуществляется с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации

Асфальтобетонщик 4-го разряда допускается к выполнению работ по профилированию и отделке дорожных покрытий из асфальтобетона и битумоминеральных материалов с установкой маяков и маячных реек, ремонту асфальтобетонных покрытий отдельными картами

Асфальтобетонщик 5-го разряда допускается к выполнению работ по профилированию и отделке покрытий дорог и площадей из асфальтобетона и битумоминеральных материалов при их ручной и механизированной раскладке, разбивке укладываемой полосы перед асфальтированием.

3. Опыт практической работы не менее одного года на мелких дорожно-ремонтных работах и вспомогательных работах при устройстве асфальтобетонных дорожных покрытий.

4. Дополнительные требования:

- возраст не моложе 18 лет;

- наличие I (и выше) группы по электробезопасности;

- прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров;

- прохождение обучения мерам пожарной безопасности;

- прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда.

5. Назначение на должность асфальтобетонщика, а также освобождение от нее производится приказом руководителя организации.

6. Асфальтобетонщик должен знать:

6.1. Требования инструкций и рекомендаций по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ

6.2. Виды ограждающих устройств и порядок их применения в зависимости от продолжительности выполнения дорожно-строительных и ремонтных работ, а также назначения мест ограждения

6.3. Правила установки, скрепления блоков (секций) и обеспечения устойчивости ограждающих устройств в различных погодно-климатических условиях

6.4. Типы, виды, конструкция, назначение и правила эксплуатации технологического оборудования, оснастки и приспособлений, измерительного, рабочего ручного и механизированного инструмента

6.5. Конструкцию и устройство асфальтоукладчиков и асфальтоперегружателей, их рабочих органов, принципы действия рабочих органов асфальтоукладчика и асфальтоперегружателя

6.6. Правила хранения технологического оборудования и оснастки, измерительного, рабочего ручного и механизированного инструмента

6.7. Правила размещения дорожно-строительных материалов и отходов дорожно-строительного производства на обочине дороги и на обрезе дороги, проходящей по насыпи

6.8. Конструкции дорожных одежд с асфальтобетонным покрытием

6.9. Типы технологических дефектов асфальтобетонного покрытия и способы их устранения

6.10. Погодно-климатические условия, в которых допускается выполнение устройства асфальтобетонных покрытий

6.11. Перечень и порядок действий при возникновении обстоятельств, затрудняющих выполнение работ по устройству асфальтобетонных покрытий

6.12. Правила разгрузки асфальтобетонной смеси и битумоминеральных материалов из кузова автосамосвала и перегрузки асфальтоперегружателем в бункер асфальтоукладчика

6.13. Правила забора асфальтобетонной смеси из бункера асфальтоукладчика

6.14. Типы, марки, свойства асфальтобетонных смесей и битумоминеральных материалов, битумных вяжущих и материалов на битумной основе, применяемых при устройстве асфальтобетонных покрытий в соответствии с погодно-климатическими условиями

6.15. Требования, предъявляемые на каждом технологическом этапе к качеству и температуре асфальтобетонных смесей и битумоминеральных материалов, битумов и материалов на битумной основе, применяемых при устройстве асфальтобетонных дорожных покрытий

6.16. Правила перемещения битумов и материалов на их основе, горячих асфальтобетонных смесей и битумоминеральных материалов на объекте дорожно-строительного производства

6.17. Перечень технологических операций и их последовательность при выполнении работ по разбивке укладываемой полосы перед асфальтированием, профилированию и отделке покрытий из асфальтобетона и битумоминеральных материалов, устранению технологических дефектов покрытия, устройству швов сопряжения смежных полос дорожного покрытия, регулировке процесса распределения асфальтобетонной смеси и битумоминеральных материалов асфальтоукладчиком

6.18. Технологические приемы выполнения операций по разбивке укладываемой полосы перед асфальтированием, профилированию и отделке покрытий из асфальтобетона и битумоминеральных материалов, устранению технологических дефектов покрытия, устройству швов сопряжения смежных полос дорожного покрытия, регулировке процесса распределения асфальтобетонной смеси и битумоминеральных материалов асфальтоукладчиком

6.19. Критерии и методы оценки соответствия выполненных технологических операций

6.20. Перечень технологических операций и их последовательность при выполнении ремонта дорожного покрытия отдельными картами с учетом объема работ, площади карт ремонта, глубины повреждения, погодно-климатических условий и применяемых дорожно-строительных материалов

6.21. Технологические приемы выполнения операций по ремонту дорожного покрытия отдельными картами

6.22. Способы и правила разметки карт ремонта

6.23. Требования, предъявляемые к качеству выполнения технологических операций ремонта поврежденного дорожного покрытия

6.24. Значение сигналов, подаваемых водителями автотранспорта, машинистами дорожно-строительных машин и мастером

6.25. Нормы расхода битума и материалов на битумной основе при выполнении работ по формированию поперечного стыка и устройству швов сопряжения смежных полос дорожного покрытия

6.26. Нормы времени на выполнение технологических операций

6.27. Правила дорожного движения

6.28. Терминологию в области строительства, применяемая при работах по устройству асфальтобетонного покрытия

6.29. Правила оказания первой помощи

6.30. Правила применения средств индивидуальной защиты при выполнении работ

6.31. Требования охраны труда, пожарной и экологической

6.32. _____________________________________________________________________

7. Асфальтобетонщик подчиняется непосредственно __________________.

8. На время отсутствия асфальтобетонщика (отпуск, болезнь, пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке. Данное лицо приобретает соответствующие права и несет ответственность за надлежащее их исполнение.

9. ________________________________________________________________

II. Должностные обязанности

В обязанности асфальтобетонщика входит:

1. Выполнение работ в составе механизированного звена при устройстве и ремонте асфальтобетонных дорожных покрытий:

- Выполнение работ по разбивке укладываемой полосы перед асфальтированием

- Выполнение работ по обеспечению неснижаемого уровня асфальтобетонной смеси или битумоминеральных материалов перед фронтом вибротрамбующего бруса

- Выполнение работ по регулировке положения щек, работы бруса и выглаживающей плиты асфальтоукладчика

- Выполнение работ по профилированию и отделке покрытий из асфальтобетона и битумоминеральных материалов с установкой маяков и маячных реек

- Выполнение работ по профилированию и отделке покрытий из асфальтобетона и битумоминеральных материалов при ручной и механизированной раскладке материалов

- Выполнение работ по окончательной отделке покрытий из асфальтобетона и битумоминеральных материалов после укладки асфальтоукладчиком

2. Выполнение работ по ремонту асфальтобетонных дорожных покрытий отдельными картами:

- Выполнение работ по разметке карты ремонта

- Выполнение работ по приему дорожно-строительных материалов (асфальтобетонной смеси, битумоминеральных материалов, битумов и материалов на их основе)

- Выполнение работ по очистке повреждения дорожного покрытия и подготовленной карты ремонта от мусора, пыли, влаги и посторонних элементов

- Выполнение работ по снятию материала поврежденного покрытия и приданию поврежденному участку правильной геометрической формы с применением механизированного инструмента

- Выполнение работ по удалению влаги, просушиванию стенок и дна карты ремонта

- Выполнение работ по разогреву кромок или всей площади карты ремонта

- Выполнение работ по обработке (подгрунтовке) поверхностей дна и стенок карты ремонта битумом или материалами на битумной основе

- Выполнение работ по заполнению карты ремонта асфальтобетонной смесью или битумоминеральными материалами

- Выполнение работ по уплотнению асфальтобетонной смеси или битумоминеральных материалов в зоне карты ремонта с применением ручного уплотнительного оборудования

- Выполнение работ по удалению выступающих над поверхностью дорожного покрытия стыков с применением механизированного инструмента

III. Права

Асфальтобетонщик имеет право:

1. Запрашивать и получать необходимую информацию, а также материалы и документы, относящиеся к вопросам своей деятельности.

2. Повышать квалификацию, проходить переподготовку (переквалификацию)

3. Принимать участие в обсуждении вопросов, входящих в его функциональные обязанности.

4. Вносить предложения и замечания по вопросам улучшения деятельности на порученном участке работы.

5. Требовать от руководства организации оказания содействия, в том числе обеспечения организационно-технических условий и оформления установленных документов, необходимых для исполнения должностных обязанностей.

6.___________________________________________________________

IV. Ответственность

Асфальтобетонщик несет ответственность:

1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

4. ____________________________________________________________________

Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с положениями (требованиями) Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197 ФЗ (ТК РФ) (с изменениями и дополнениями), профессионального стандарта «Асфальтобетонщик» утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 03 октября 2022г. №597н и иных нормативно–правовых актов, регулирующих трудовые отношения.

| Руководитель структурного подразделения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |
|  |  | 00.00.2023г. |  |  |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |
| Юрисконсульт |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| 00.00.2023г. |  |  |  |  |  |  |
| С инструкцией ознакомлен: |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |
|  |  | 00.00.2023г. |  |  |