# Должностная инструкция специалиста по техническому освидетельствованию лифтов

| наименование учреждения, |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| организации |  |  |  |
| ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ | УТВЕРЖДАЮ |
|  | (директор; иное должностное лицо, |
| 00.00.2019г. № 00 | уполномоченное утверждать |
|  | должностную инструкцию) |
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |
|  | 00.00.2019г. |  |  |

I. Общие положения

1. Специалист по техническому освидетельствованию лифтов относится к категории специалистов в области техники, не входящие в другие группы.

2. На должность специалиста по техническому освидетельствованию лифтов назначается лицо, имеющее среднее профессиональное образование и специальную подготовку по установленной программе, а также  стаж:

не менее трех лет в качестве электромеханика по лифтам

или

не менее двух лет в качестве монтажника лифтов

или

не менее одного года в качестве специалиста, ответственного за организацию технического обслуживания и ремонта лифтов

или

не менее шести месяцев в качестве специалиста по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности

3. Назначение на должность специалиста по техническому освидетельствованию лифтов и освобождение от нее производится приказом директора предприятия.

4. Специалист по техническому освидетельствованию лифтов  должен знать:

4.1. Нормативные документы, устанавливающие требования к оценке соответствия лифтов и устройств безопасности лифтов

4.2. Нормативные документы, устанавливающие требования к порядку выполнения работ

4.3. Стандарты, необходимые для применения и исполнения требований нормативных документов при техническом освидетельствовании лифтов в течение назначенного срока службы

4.4. Стандарты, необходимые для применения и исполнения при техническом освидетельствовании лифтов в течение назначенного срока службы

4.5. Общие сведения об устройстве и принцип действия лифтов

4.6. Алгоритм функционирования лифтов в режимах, установленных взаимосвязанными с техническим регламентом стандартами

4.7. Порядок проверки устройств безопасности

4.8. Методы проведения проверок, измерений и испытаний

4.9. Требования безопасности при проведении испытаний и измерений

4.10. Регламентированные стандартами и нормативной технической документацией параметры лифтов (размеры, зазоры, величины ускорения, замедления), допустимые отклонения от регламентированных параметров лифта, необходимые действия при выявлении отклонений от требуемых параметров

4.11. Виды и назначение используемых средств измерений и порядок поверки и/или проверки их пригодности

4.12. Требования к оформлению протоколов результатов проверок, измерений и испытаний

4.13. Требования к оформлению акта технического освидетельствования лифта

4.14. Требования к оформлению записей в паспорте лифта

4.15 ______________________________________________________________

5. Специалист по техническому освидетельствованию лифтов  подчиняется непосредственно_________________________________________________________

6. На время отсутствия специалиста по техническому освидетельствованию лифтов (отпуск, болезнь, пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке. Данное лицо приобретает соответствующие права и несет ответственность за надлежащее их исполнение.

7. ________________________________________________________________

II. Должностные обязанности

Специалист по техническому освидетельствованию лифтов:

1. Подбирает необходимую нормативно-техническую документацию.

2. Подбирает необходимые средства измерений.

3. Согласовывает действия и виды команд, которые необходимо выполнять электромеханикам при проверках, измерениях и испытаниях оборудования лифта

4. Осуществляет визуальный и измерительный контроль установки оборудования лифта

5. Осуществляет визуальный осмотр заземления (зануления) оборудования лифта

6. Осуществляет проверки функционирования лифта во всех режимах работы, предусмотренных технической документацией

7. Проводит проверки функционирования устройств безопасности

8. Проводит испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом

9. Проводит испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом

10.  Проводит испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом

11. Проводит испытания изоляции электрических сетей и электрооборудования лифтов, заземления (зануления) металлоконструкций лифтов

12. Оформляет результаты проверок, измерений и испытаний актом технического освидетельствования и протоколом (протоколами) испытаний

13. Вносит записи о результатах технического освидетельствования в паспорт лифта

III. Права

Специалист по техническому освидетельствованию лифтов имеет право:

1. Запрашивать и получать необходимую информацию, а так же материалы и документы, относящиеся к вопросам деятельности специалиста по техническому освидетельствованию лифтов

2. Повышать квалификацию, проходить переподготовку (переквалификацию)

3. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и организаций для решения вопросов, входящих в компетенцию специалиста по техническому освидетельствованию лифтов

4. Принимать участие в обсуждении вопросов, входящих в его функциональные обязанности.

5. Вносить предложения и замечания по вопросам улучшения деятельности на порученном участке работы.

6. Обращаться в соответствующие органы местного самоуправления или в суд для разрешения споров, возникающих при исполнении функциональных обязанностей.

7.___________________________________________________________

IV. Ответственность

Специалист по техническому освидетельствованию лифтов несет ответственность:

1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

4. ____________________________________________________________________

Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с положениями (требованиями) Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197 ФЗ (ТК РФ) (с изменениями и дополнениями), профессионального стандарта «Специалист по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности» утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 марта 2017 г. № 267н и иных нормативно–правовых актов, регулирующих трудовые отношения.

| Руководитель структурного подразделения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |
|  |  | 00.00.2019г. |  |  |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |
| Начальник юридического отдела |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| 00.00.2019г. |  |  |  |  |  |  |
| С инструкцией ознакомлен: |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |
|  |  | 00.00.2019г. |  |  |